ROYAUME DU MAROC

Conseil national des  droits de l’Homme

------------------◘-----------------

Aménagement et construction et du Stand pour   la 18ème  édition du salon international de l’édition et du livre  (SIEL 2012)

### Cahier des Prescriptions Spéciales

Appel d’offres n°06/2011/CNDH

Passé en application de l’alinéa 2 §2 de l’article 16 et alinéa 3§3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388  du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

Clauses contractuelles

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’offre a pour objet l’aménagement et construction du Stand pour la 18ème  édition du salon international de l’édition et du livre  (SIEL 2012)

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION

Appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique, passé en application de l’alinéa 2 §2 de l’article 16 et alinéa 3§3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388  du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA PRESTATION

La proposition du prestataire devra comprendre la réalisation et l’aménagement d’un stand ayant les caractéristiques ci-dessous :

- « Ilot » de 432 m2 ( 24m/18m). Les variations de dimension de plus ou moins 10% ne devront pas entrainer de modification de l’offre.

- Les 4 côtés du stand doivent obligatoirement être ouverts ;

Le stand est constitué de 2 niveaux : le rez-de-chaussée et la  mezzanine.

- Rez-de-chaussée (espace public) :

  - Espace Accueil : comptoir + chaises hautes + espace rangement + présentoirs pour les catalogues.

  - Espace Salle de conférence de 40 sièges répartis en 3 îlots, estrade avec table et chaises pour 6 intervenants, avec sonorisation et matériel de projection (écran rétractable, au-dessus de l’estrade). Espace insonorisé avec de larges baies permettant de voir de l’extérieur ce qui s’y déroule. Entrée face à l’estrade.

Les salles qui seront construites en espaces ouverts « open space » ne doivent comporter ni poteaux à l’intérieur ni obstacle de quelque nature que se soit.

  - Espace librairie : rayonnages pour environ 2 000 ouvrages. Présentation des productions des Conseils vers l’extérieur dans des bibliothèques vitrées.

  - Coins lecture et/ou interview.

  - Desks éparpillés sur le stand avec rangements fermés et chaises hautes, dont un desk « Caisse ».

  - 6 Ecrans pour projection vidéo en boucle, à proximité des desks.

  - Espace fermé pour le rangement du matériel, de la documentation et des effets personnels (sacs, …).

  - Espace buvette fermé, non accessible au public (préparation de café et thé + stockage de denrées).

- Mezzanine (espace privé, non accessible au public) :

  - Espace de travail : secrétariat et salle de presse, avec grande table et 8 chaises + raccordements électrique et Internet.

  - Espace invités : salon VIP pour une douzaine de personnes (canapés + fauteuils + table)

La prestation comprendra également :

- l’aménagement mobilier du stand ;

- une moquette de sol ;

- un velum au dessus du stand s'il est situé sous l'espace cafétéria ;

- le câblage électrique et les raccordements ;

- le câblage informatique et les raccordements ;

- L’installation et le câblage de la vidéo projection en boucle ;

- l'éclairage ;

- la signalétique ;

- La sonorisation ;

- la mise en place d'une toile de fond illustrée ;

- la livraison, le montage et le démontage du stand au Salon.

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE, DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après visa du Trésorier Ministériel et notification de son approbation par l’autorité compétente.

La date  d’achevement

La date  d’achèvement  est fixée à la date du 25 février 2012,  l’ordre de service commencement doit être notifié au moins 15 jours avant cette date.

Pénalités

Dans le cas où  l’aménagement du stand n’aura pas été exécuté dans le délai fixé, et sans  mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de 2/1000 du montant total du marché par jour de retard, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 70 du C.C.A.G T. Le montant des pénalités est plafonné à 10% (dix pour cent) du montant initial du marché conformément à l’article 60 du CCAGT.

ARTICLE 5 : LIVRAISON

Les matériaux, objet du présent marché, doivent être livrés clés en main à la foire internationale de  Casablanca –

Le montage et installation du stand devra être complètement terminé le 6 février 2012.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE

Le prestataire s’engage à :

- Proposer et mettre à la disposition du maître d’ouvrage les outils et les documents méthodologiques liés à l’objet contractuel de la mission.

- exécuter son travail selon les règles de l’art, les normes et les standards les plus élevés ;

Le titulaire est tenu à:

- participer à une réunion de démarrage qui sera organisée dès l'entrée en vigueur du marché. La réunion aura pour objet la finalisation des diverses composantes des prestations du marché et la coordination des plannings ;

- réaliser les plans d’exécution et de montage basé sur la conception remise par le CNDH.

- concevoir et réaliser l’ensemble des travaux objet du marché en impliquant étroitement l’équipe du projet;

- élaborer le plan d'action pour la réalisation des prestations du marché ainsi que son déroulement dans le temps, tout en respectant la durée globale du marché citée ci-dessus. Ce plan d’action doit être approuvé par l’équipe du projet ;

- S’inspirer des bonnes pratiques existant dans d’autres organisations similaires ;

- concevoir et mettre en place une organisation efficace en vue d’exécuter les différentes missions dans les meilleures conditions ;

Le titulaire est tenu, de façon générale, à informer le maître d’ouvrage de tout événement ou circonstance de nature à remettre en cause les délais assignés à la réalisation des prestations du marché, en vue de permettre le déclenchement d'actions correctives.

ARTICLE 7 : SUIVI  DES PRESTATIONS

Un comité de suivi sera désigné par le CNDH pour assurer le suivi de la réalisation des prestations. Ce comité aura  pour mission :

- D’arrêter avec le prestataire les modalités et le planning des réalisations ;

- D’évaluer les prestations effectuées  et  de déceler les insuffisances afin de réajuster la prestation;

- De valider les livrables et  les produits définitifs.

A cet effet des réunions seront tenues avec le prestataire pour adapter le contenu et vérifier l’adéquation des propositions et échantillons par rapport aux attentes du CNDH

ARTICLE 8: PROPRIETE ET DROITS D’UTILISATION

Le CNDH est le propriétaire unique de tous les outils produits par le prestataire, il dispose d’un droit d’utilisation  et d’exploitation de ces outils pour une durée illimitée.

Le titulaire garantit le CNDH contre toutes les revendications des tierces relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle des prestations fournies au titre du marché.

Si le CNDH est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations fournies, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

ARTICLE9 : ASSURANCE CONTRE RISQUES

Le fournisseur doit avoir une assurance pour le personnel et le matériel et il devra se conformer aux dispositions de l’article 24 du CCAGT.

ARTICLE10: FRAIS DE TIMBRES

Les frais d’enregistrement de l’original du marché sont à la charge du titulaire du marché, qui doit en outre timbrer la facture soldant le marché.

ARTICLE 11: CAUTIONNEMENT , RETENUE DE GARANTIE ET  RECEPTION

1. Les cautionnements et retenue de garantie

a) Les cautionnement  provisoire  est  fixés à : Quinze Mille  (15.000,00 dhs) dirhams

b) Le cautionnements définitif : Il  n’est pas  prévu

2. Réception

A/Réception provisoire : Après livraison totale, vérification et acceptation des différents matériaux, objet dudit marché, la réception provisoire sera prononcée.

La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article n° 65 du  C.C.A.G-T et elle sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal.

B) Réception définitive : La réception définitive aura lieu dans quatre (04)  semaines  après la date de la réception provisoire ou à la fin du salon par anticipation avant le début de démontage.

Durant toute la période du salon du 10 au 19 février 2012,  une équipe technique doit assurer le suivi et la maintenance du stand. Cette équipe doit disposer de pièces de rechange et de matériel pour intervenir sur le champ en cas de problème.

La réception définitive sera prononcée conformément à l'article n° 68 du C.C.A.G-T et elle sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal.

ARTICLE 12: REMISE DE PLANS ET CONDITIONS DE CONSTRUCTION

L’entreprise est tenue d’examiner les plans qui lui sont transmises ci-joint en annexe et de signaler toute incohérence, erreur ou omission dans les plans pouvant entraver la bonne exécution des ouvrages ou modifier les prix.

L’entreprise ne pourra construire ni fournir aucun article sans avoir fait valider au préalable les plans d’exécution et tous les échantillons le concernant par le maitre d’ouvrage.

Toutes les dimensions sont à vérifier en fonction de certaines variations dans les emplacements des ouvrages.

ARTICLE 13: PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

1-  Les prix sont fermes et non révisables.

2- Le règlement se fera par virement bancaire comme suit :

- 15% du montant global du marché à l’approbation des documents d’execution par l’équipe de suivi.

- 35% à la livraison du stand au salon et constatation de l’installation sur site avant l’ouverture.

- 50% à la fin du démontage du stand après le salon.

Le paiement se fait sur la base d’un décompte  établi, par le maître  d’ouvrage, en appliquant les pourcentages au montant global du marché.

ARTICLE 14 : RESILIATION ET LITIGES

En cas de résiliation se référer aux dispositions et clauses du C.C.A.G.T. Art 46-47 –48- 53-60- 63 et 70.

Tout litige entre le maître d’ouvrage et le fournisseur est soumis aux tribunaux compétents de Rabat.

ARTICLE 15: NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est à préciser que :

a)   La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins du président du Conseil national des droits de l’Homme.

b)	Le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements et états prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, est Monsieur le président du Conseil National des Droits de l’Homme.

c) Les paiements prévus au marché seront effectués par l’agent comptable du CNDH, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire de ce marché.

d) l’administration délivrera au fournisseur, sur sa demande écrite et contre récépissé, un exemplaire en copie  conforme du présent  marché.

ARTICLE 16 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1- Acte d'engagement ;

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé  avec la mention lu et approuvé;

3- le règlement de consultation signé et paraphé  avec la mention lu et approuvé;

3- Le Bordereau des prix - Détail estimatif ;

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat.

ARTICLE 17: REFERENCES AUX TEXTES

Le Titulaire du marché est également soumis aux textes suivants :

1 - Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

2 - Décret n°2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat

3- Dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics.

## MODE D'EXECUTION ET D'EVALUATION DES OUVRAGES

Gros œuvres

- PLANCHER MIXTE ACIER + CP

Le présent prix rémunère la mise en œuvre, fourniture, et fixation du plancher en structure métallique galvanisée, plancher en contre plaqué, fixé sur tôle galvanisée.

La hauteur sous faux plafond au RDC est de 2m30. La hauteur sous faux plafond de la partie fermée ronde en mezzanine est de 2m30.

L’entreprise doit fournir un plan visé par un bureau d’étude et doit prendre toute sa responsabilité pour s’assurer de la stabilité de l’ouvrage.

Ouvrage payé à l’ensemble, compris poteaux IPN ou IPE galvanisés à chaud, scellements divers et toutes sujétions d'exécution, au prix …………………………………………………………… N°001

- PLANCHER TECHNIQUE BAS

Plancher technique surélevé de 15 cm permettant le passage des câbles et autres, composé d’un ensemble de vérins, ossatures, traverses, joints conducteurs, fixé au sol et dalle en contre plaqué. Le présent prix rémunère la mise en œuvre, fourniture, et fixation du plancher.

Trappes sur le plancher pour accéder aux équipements techniques.

Prévoir rampe d’accès handicapé et une estrade comme indiqué sur plan

Ouvrage payé à l’ensemble, scellements divers et toutes sujétions d'exécution, au prix …… N°002

- CLOISON COURBE EN PREGYMETAL

Cloison constituée par un assemblage de 2 plaques Pregy (Plaque de plâtre type BA13) sur deux ossatures métalliques. Les cornières courbes sont au sol et en plafond avec des montants verticaux délimitant un vide de constructions. Le mode de préparation des plaques pour un parfait cintrage est suivant les instructions  du fabricant.

Incorporer l’isolant laine minéral entre les montants et les parements

Les montants doivent être renforcés pour portes pleines et pour les parties vitrées. Se référer aux instructions du fabricant

La face du coté salle de conférence doit être tapissé sur mousse pour une meilleure isolation phonique. Tapisserie au choix de l’architecte

Ouvrage payé au mètre carré au prix …………........................................…......….....……….............N°003

PLOMBERIE

- ALIMENTATION EAU EN RETUBE Ø 16/13 & 20/16

Le présent prix rémunère l'alimentation en eau depuis l'attente laisser dans le local en tube en polyéthylène réticulé RETUBE « ALPHACAN » A  RACCORDS  « BARBI » de Ø 16/13 & 20/16

Tube en polyéthylène réticulé depuis les collecteurs jusqu’aux appareils sanitaires.

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, y compris coupes, mise en place, fixations, robinet d'arrêt, raccords, accessoires, collecteur, vannes, essais, percements, encastrement, et toutes sujétions…………………………………………….……………………………………….... N° 004

- EVACUATION EN PVC

Le présent prix rémunère l'évacuation de lavabo, à raccorder au réseau existant en PVC DIMATIT.

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, y compris fixation et raccordements, scellement, et toutes sujétions. …………………………………………………………………………………………..….…….N° 005

- EVIER EN INOX

Evier en acier inoxydable 18/10 avec une cuve équipé de :

- un évier en acier inoxydable marque JACOB DELAFON ou similaire.

- un mélangeur mural avec bec orientable marque SANIZO EUROPA ER 450 ou GROHE

CLASSIC LINE ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble posé, y compris tout équipement, les raccordements et toutes sujétions de pose………………………………………………………………………………..N° 006

ELECTRICITE-LUSTRERIE

- CÂBLES DE RACCODEMENT

Câble U 1000 RO 2 V posé en encastré sous tube orange, entre le compteur et le coffret de protection, et les distributions Intérieures.

Toutes sujétions de fournitures et raccordements, payé au forfait, au prix ……….................... N°007

- COFFRETS  DE PROTECTION

Réalisé conformément aux prescriptions techniques décrites ci-avant aux schémas joints et au tableau suivant :

L’appareillage sera du type modulaire sur rail oméga, Hager ou ABB ou général électric ou Merlin gerin

Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré à porte ou saillie « HAGER » ou similaire, en coffret blindé étanche pour l’extérieur.

Coffrets fournis et posés, y compris :

Les borniers de terre et du neutre, le câblage et le raccordement, le repérage et   l’étiquetage, toutes sujétions d’accessoires d’installation, de mise en œuvre et de boîtes de raccordements ou de dérivation.

Payé à l’ensemble, aux prix suivants :

Coffret  de protection RDC (TER) :

Circuit Eclairage  et prises de courant, au prix ……………..……..…..………N°008

- ONDULEUR 5KVA

L’onduleur sera de marque  APC, MGE ou similaire.

Technologie Online double conversion PFC

Bypass manuel (et auto) intégré

Carte SNMP/Web intégrée

Chargeur longue autonomie intégré

Autonomie de 30min  minimums

Port & logiciel de communication

Voltage nominal en entrée  230,

Fréquence d'entrée (Hz)  50 Hz,

Type de connexion en entrée  IEC-320 C14,

Conformité Approbation AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, Répertorié cUL, CE, EN, 55022 Classe A, EN 55024, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Listé UL, VCCI, VDE.

Payé à l’unité y compris pose, fixations, raccordement, conformément aux règles de l’art  et toute sujétion de fourniture, au prix ……………………………………………...……………..............N° 009

- POINTS LUMINEUX

L’Entreprise devra tenir compte dans ses prix unitaires les dépenses suivantes :

- Protection de tous les tubages  au moment de la pose par un enrobage avec un mortier au ciment.

- Repérage obligatoire de toute la filerie éclairage et prises, au moment du tirage (avant la pose du              tableau).

Depuis le tableau de protection éclairage et les points de commande, vers le 1er point lumineux, et entre les autres points lumineux en parallèle, comprenant :

- Les conduits en encastrés isoranges (ICD 6 AE)  ou les conduits isogris dans les vides ou les conduits apparents  PVC  (APE)  pour le sous-sol.

- Les conducteurs  HO 7 V - U  1,5 mm² et 2,5 mm² sous conduits, ou câbles U 1000 RO 2 V en apparent  passant dans le vide  des faux  plafonds.

- Les boîtes  spéciales pré dalles pour  point de centre

- La douille  à bout de fils pour points de centre  non équipé  de lustrerie

Toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements compris, payé à l’unité, décomposition comme suit :

- La fourniture et pose de la commande d’éclairage selon type de prix, la marque de la commande à soumettre à l’approbation de l’Architecte.

- 1er Point Lumineux sur SA,  Au Prix……………………………….………….…...….N° 010a

- Points Lumineux  complémentaires sur SA, Au Prix……………………..………....N° 010b

- APPAREILLAGE DE COMMANDE

Fourniture et pose de l’appareillage de commande, livré par le maître d’Ouvrage, posé et raccordé,.payé à l’unité,  aux prix suivants :

- Interrupteur Simple Allumage  Type mosaic blanc, au prix .........…..................…......N°011a

## Interrupteur d’arrêt éclairage Type mosaic blanc.……………………………....... N° 011b

- PRISES DE COURANT

Depuis le coffret de protection correspondant comprenant :

- Les conduits en encastré isoranges ICD 6 AE.

- Les conducteurs HO 7 V, U 500V  ou U1000 R12 V (2,5 mm² pour le 16A, 4mm² pour le 20A).

- Les boites d’encastrement et de dérivation.

- La prise de courant (2P+T) Mosaic blanc

- Toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement compris, payé à l’unité, aux prix suivants

a) Prise de courant en 3 x 2.5 mm2, au prix………………..…………………..………N° 012a

b) Diverses alimentations en câble 3 x 2.5 mm2, au prix……….…….……………...N° 012b

- TUBAGE COURANT FAIBLE

Pour le réseau téléphone, Télévision, Informatique et sonorisation

Les tubages de ces réseaux seront de Ø13 à Ø21.

Ces conduits seront soit en isorange soit en isogris, conforme à la norme NF-C-68-101.

Ouvrage payé à l’ensemble fourni et posé, y compris toutes fournitures nécessaires (aiguilles de tirage) et toutes sujétions de saignées, d’exécution, de pose, de scellements, d’encastrement, de chutes, etc…………………………………………………………………………………………..…...…N°013

- CABLE MULTI-USAGE (VDI)TELEPHONIQUE & INFORMATIQUE

Câble 4 paires UTP CAT6E, fourni, posé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre,  et de test, payé au forfait, au prix ....………………………………….............……………………………… N°014

- BAIES DE BRASSAGE

Baie de brassage, pour précâblage V.D.I. métallique étanche 19", comprenant les réglettes de répartition, les panneaux de brassage et les cordons de brassage avec concentrateurs de réseau  et tous les accessoires nécessaires pour le pré-câblage, décomposition comme suit :

- Armoire de brassage  9U 540*500,

- Panneaux de brassage 16 Ports UTP Cat6E-Inf, supportant toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET….

- Guide de brassage,

- Panneaux de brassage 16 Ports Cat/6E-I Télé,

- Guide de brassage,

- Rampe électrique 6 x 2P + T,

- Cordons de brassage 1m,

- Cordons de liaison 3m,

- Switch 48 ports 10/100/1000, 48 ports 10/100 + 2 ports 10/100/1000,

- Routeur wi-fi

- Installation, test et mise en service,

Ouvrage payé à l’ensemble fourni et posé, y compris toutes fournitures nécessaires (aiguilles de tirage) et toutes sujétions de saignées, d’exécution, de pose, de scellements, d’encastrement, de chutes, etc………………………………………………………………………………………..……..…N°015

- PRISES INFORMATIQUES

Prise  RJ 45 cat. /6E  avec support et plastron,  payé à l’unité, au prix ………….…………. N°016

- BOITE AU SOL A 4 POSTES MOSAIC

Fourniture et installation de boites au sol livrées avec 2 supports appareillage, 4 embouts et 4 serres-cables constituées pour chaque poste par :

-2 prises de courant stabilisé

- 1 prise informatique RJ 45

Les boites équipées seront placées aux endroits indiqués sur les plans.

Les percements pour la pénétration des conduits, les fixations des boites au sol devront être soigneusement réalisés sans endommager le conduit encastré dans le plancher.

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’aucune réclamation ne sera admise an cas de malfaçon ou d’oublis.

Ouvrage payé à l’unité, posé compris toutes sujétions de mise en œuvre pour les boites équipées au prix……….……………………..…………………………………………………………………N°017

- SONORISATION/ VIDEOPROJECTION ET SYSTEME DE CONFERENCE

Cette section concerne notamment :

Sonorisation :

- Les amplificateurs

- Les hauts parleurs

- Table de mixages

Vidéo projection :

- Vidéo projecteurs

- écrans motorisés

- Lecteurs de documents

- lecteur DVD

- Lecteurs Multi CD

- TV led 40’’ samsung serie 6

Système de conférence :

- Microphones/ modules prise de parole

- Centrale de commande et de communication

Installer la sonorisation et la vidéo projection, depuis leurs origines jusqu’aux équipements et appareillages terminaux.

La sonorisation doit bien couvrir l’espace rencontre et la salle de conférence.

Ouvrage payé à l’ensemble, posé compris toutes sujétions de mise en œuvre au prix…………N°018

- LUSTRERIE

- Appareil d’encastrement de 60cm par 60cm pour faux plafonds modulaires pour lampes fluorescentes compactes. Corps et réflecteur en aluminium anodisé. Version standard à émission indirecte. Les accessoires optiques permettent de combiner l’émission indirecte avec une émission lumineuse directe diffusante grâce à l’écran opalisé.

Accessoires optiques  Alimentation 2G11 2x36w à émission réfléchie. Couleur aluminium

Écran opalin sablé

Ballast électronique

Référence Teorema de marque TARGETTI ou similaire

Ouvrage payé à l’unité, au prix……….……………………….……………………………..….N°019a

- Applique murale  corps en aluminium couleur naturelle GX5.3 alimentation 12V, lampes tungstene halogène auto-protégés 2xQR-C51 35W y compris transformateur transfo électronique Reference IN-SITE 221 71 01 De Marque DELTALIGHT ou similaire

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………..…………………..….….……N°019b

FAUX PLAFOND

- FAUX PLAFOND EN DALLES METALLIQUES MICRO PERFOREES

Faux plafond métallique type cubic H8 composé de bacs en aluminium de dimension 600x600 d’épaisseur 7/10e micro perforée teinte blanche, la face coté plenum du bac perforé sera revêtu d’un voile acoustique en fibre de verre noir qui recevra par la suite une plaque de laine de verre IBR50 de dimension identique au bac. Ces bacs seront suspendus par l’intermédiaire d’une ossature en acier galvanisée teinte blanche composé de profilé T15 d’entretoise de 120 et 060 T15 formant un quadrillage de 600x600. Le raccord en rive se fera sur cornière en acier galvanisé laqué de même teinte que l’ossature porteuse. La suspension se fera à l’aide de tige filetée en acier galvanisé diam 6 et de cheville en laiton pour dalle pleine ou piton bascule pour plancher en corps creux.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures, échafaudages à toutes hauteurs, et toutes sujétions d'exécution, au prix……………...……………………………….…..…..……………N°020

REVETEMENT

- REVETEMENT MOQUETTE

Moquette en fibres naturelles, résistante à l’usure et au poinçage, ininflammable, garantie contre les effets de l’humidité et avec isolation phonique élevée pour la salle de conférence.

Echantillons et couleurs à faire valider par l’Architecte, en suivant les indications de calpinage des images 3D. La couleur dans la globalité du stand est grise, mise à part l’espace rencontre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.............................................................…………….............N° 021

- PAPIER PEINT

Papier peint  imprimés sur un vinyle très résistant encollable. Avec un aspect mat satiné. Les vinyles utilisés pour la fabrication doivent être certifiés ISO 14001 et ISO 9001. Il doit être composé de lés de 1 mètre de large sa facilité de pose simple et rapide, aucun chantier d’encollage n’a besoin d’être préparé. Echantillon à faire valider par l’architecte

Ouvrage payé au mètre carré, y compris fourniture, pose et toutes sujétions au prix……………N°022

MENUISERIE ALUMINIUM ET METALLIQUE

- ESCALIER METALLIQUE AVEC GARDE CORPS

Fourniture, fabrication, peinture après sablage et montage d’un escalier métallique conformément aux plans. La peinture sera grise argentée. Habillage des marches en moquette.

Le garde-corps est exécuté comme suit

Montants en plat d’acier traités laqués gris argenté avec platine de fixation soudée a 4 écrous borgnes.

Main-courante en tube rond d’acier traités laqués gris argenté diamètre 51mm.

Remplissage par 4 lisses horizontales diamètre 13mm traitées laquées gris argenté

Eléments de fixation, visserie et raccords en acier traité et laqué gris argenté

Ouvrage payé, à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et pose au prix....……..............N° 023

- GARDE-CORPS METALLIQUE

Garde-corps exécuté comme suit et conformément aux plans :

Montants en plat d’acier traités laqués gris argenté avec platine de fixation soudée a 4 écrous borgnes.

Main-courante en tube rond droit traitées laquées gris argenté diamètre 51mm.

Remplissage par 4 lisses horizontales diamètre 13mm traitées laquées gris argenté

Eléments de fixation, visserie et raccords en acier traité et laqué gris argenté

Boules, bouchons et embouts de finition bombés et sphériques.

Ouvrage payé, au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et pose au prix...........N° 024

#### MENUISERIE BOIS

- CLOISONS PLEINES

Ce prix concerne la fourniture et la pose de cloisons à double parois de 3m50 de hauteur, en panneaux pleins, Tous les éléments seront reliés entre eux par un système d’emboîtement sans accessoires (de type clips, boulons, vis, clavettes…), de manière à faciliter la mise en ouvre et le montage.

Les cloisons comprendront une traverse de 100 mm au sol et une verticale au niveau des portes.

Ces traverses peuvent être électriques à réseaux séparés.

Ces cloisons seront réalisées comme suit :

- OSSATURE POUR MODULE PLEIN

L’ossature doit être invisible de l’extérieur et est réalisée en profils aluminium. Ces profilés seront assemblés entre eux par emboîtement et ne doivent exercer aucune poussé sur le plafond.

L’ensemble sera fixé au sol, mur et plafond par vis et cheville y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Aucun élément de fixation ne doit être apparent.

- PANNEAUX PLEINS

Les cloisons seront constituées par un double panneau de particule de bois reconstitué de 12 mm à 15 mm d’épaisseur y compris isolation acoustique en laine de roche. Les panneaux seront montés joint contre joint

Le placage extérieur de la cloison sera en mélaminé  finition au choix de l’architecte

Le placage intérieur doit être tapissé sur mousse pour une meilleure isolation phonique. Tissu au choix de l’architecte

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et en particulier la norme française NF/s 31 049 déterminant l’indice d’affaiblissement acoustique.

Ces cloisons exécutées en panneau de particules de bois devront avoir un classement au feu du type M3

Le raccordement de cloison sur cloison, de cloison sur mur ou de cloison sur fenêtre se fera par des pièces de même nature que la cloison. Ces pièces de raccordement devront assurer l’indice d’affaiblissement acoustique suscité.

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de préparation et de finition au prix.....N° 025

- CLOISONS VITREES

Ce prix concerne la fourniture et la pose de cloisons à double vitrage de largeur et de hauteur variable selon plan de l’architecte (hauteur et largeur à vérifier sur place).

Tous les éléments seront reliés entre eux par un système d’emboîtement sans accessoires (de type clips, boulons, vis, clavettes…), de manière à faciliter la mise en ouvre et le montage.

Les cloisons comprendront une traverse de 100 mm au sol et une verticale au niveau des portes.

Ces traverses peuvent être électriques à réseaux séparés.

Ces cloisons seront réalisées comme suit :

- OSSATURE POUR MODULE PLEIN

L’ossature et les traverses, invisible de l’extérieur sera en aluminium.

L’ensemble sera fixé au sol, mur et plafond par vis et cheville y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Aucun élément de fixation ne doit être apparent.

- PANNEAUX VITRES

Les cloisons seront constituées par un double vitrage feuilleté avec integration d’un film PVB Silence ref.370AP CLIMAPLUS SILENCE de chez saint gobain ou similaire.

Les parcloses seront de forme arrondie.

Les éléments de cloison vitrée permettant en cas de casse, de nettoyage, le démontage d’un verre sans avoir à démonter le module et sans remplacement des joints de vitrage.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et en particulier la norme française NF/s 31 049 déterminant l’indice d’affaiblissement acoustique.

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de préparation et de finition au prix......N° 026

- FENETRE FIXE VITREE

Fenêtre fixe vitrée, espace presse, de 30cm par 1m70 réalisé comme suite :

- Cadre dormant en sapin rouge hêtre massif, vissé sur le pré cadre, finition peint blanc.

- parclose en bois dur peint en blanc.

- Vitrage clair recevant adhésif sablé dégradé du bas vers le haut

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 027

- PORTE PLEINE PP1

Porte à âme de 40 mm en latte, dont l’ouvrant à une hauteur de 2,30m.

Adjonction d’une plinthe de 100 mm correspondant à la hauteur de la plinthe des cloisons, dans le bas des portes pour un gain d’affaiblissement acoustique de 3 à 5 db.

Les portes seront en mélaminé (gris métallisé) avec finition face interne en mousse et tissu.

QUINCAILLERIE :    3 Paumelles invisibles en aluminium

Béquille double avec rosaces de marque BEZAULT, type GOLF 601 ou similaire.

Serrure de sûreté à canon européen, type BRICARD ou similaire d’importation.

Hauteur de la poignée à 950 mm environ

Buttoir matière plastique avec tête en caoutchouc, y compris trous et cheville de marque BEZAULT, type 3737 CC noir ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité, au prix...............................................................................................…...…......N° 028

- PORTE PLEINE A DOUBLE BATTANT

Porte pleine à double battant à âme de 40 mm en latte, dont l’ouvrant à une hauteur de 2,30 m et de largeur de 1m30 mm.

Adjonction d’une plinthe de 100 mm correspondant à la hauteur de la plinthe des cloisons, dans le bas des portes pour un gain d’affaiblissement acoustique de 3 à 5 db.

Les portes seront en mélaminé (gris métallisé) avec finition face interne en mousse et tissu.

QUINCAILLERIE : 3 Paumelles invisibles en aluminium

Béquille double avec rosaces de marque BEZAULT, type GOLF 601 ou similaire.

Serrure de sûreté à canon européen, type BRICARD ou similaire d’importation.

Hauteur de la poignée à 950 mm environ

Buttoir matière plastique avec tête en caoutchouc, y compris trous et cheville de marque BEZAULT, type 3737 CC noir ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité, au prix...............................................................................................................N° 029

#### PEINTURE

- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS

Sur enduit au mortier bâtard taloché, exécutée comme suit :

* Egrenage, ponçage et époussetage des supports.

* Application d’une couche d’impression isolante « PRIMOREX »

* Rebouchage à l’enduit garnissant TOUPRET B.B.F.

* Ratissage à l’enduit REXENDUIT.

* Ponçage de l’enduit.

* Epoussetage soigné.

* Deux couches de « GLYKID » pur, non diluée.

* Délais de séchage entre les couches de peinture : 24 ( vingt-quatre ) heures.

* Teinte à soumettre à l’approbation de l’Architecte.

Sur enduit plâtre

* Egrenage, ponçage et époussetage des supports.

* Application d’une couche d’impression fixatrice « FORMOPRIM », diluée à 10% au White Spirit

* Rebouchage à l’enduit STOPASTRAL.

* Ratissage à l’enduit STOPASTRAL.

* Ponçage de l’enduit.

* Epoussetage soigné.

* Ratissage à l’enduit REXENDUIT.

* Ponçage de l’enduit.

* Epoussetage soigné.

* Deux couches de « GLYKID » pur, non dilués.

* Délais de séchage entre les couches de peinture : 24 (vingt-quatre) heures.

* Teinte à soumettre à l’approbation de l’Architecte. (se rapprocher le plus des couleurs des images de syntheses

Ouvrage payé au mètre carré, pour travaux en parfait état d’achèvement, exécutés conforme aux règles de l’art, au prix....................................................................…………………………….....…...N° 030

#### MOBILIER

- ENSEIGNE RONDE SUR STRUCTURE METALLIQUE

Enseigne haute au-dessus de la salle de presse (diamètre 6m10). Caisson en tôle sur structure métallique, prof 20cm/ht 1m, face en plexiglas retro éclairé, recevant les logos,

Prévoir tubes fluo compact 18 w ne chauffant pas avec transfo, de la marque Philips (ou équivalent) à ballast électronique la marque osram ou similaire

Ouvrage payé à l’unité, au prix................................................................................................…...…......N° 031

- RAYONNAGE A

Elément de 3m par 1m40 de hauteur, réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé.

Etagères en tôle sur les 3 côtés sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro-éclairé. Prévoir éclairage en led blanc. Le côté passage sera en tôle d’acier arquée perforée diamètre 6 mm sur structure tubulaire traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé

Prévoir signalétique en plexiglas de 40cm par 10cm recevant lettrage en adhésif

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 032

- RAYONNAGE B

Elément de 2m par 1m40 de hauteur, réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé.

Etagères en tôle sur les 3 côtés sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro-éclairé. Prévoir éclairage en led blanc. Le côté passage sera en tôle d’acier arquée perforée diamètre 6 mm sur structure tubulaire traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé

Prévoir signalétique en plexiglas de 40cm par 10cm recevant lettrage en adhésif

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 033

- RAYONNAGE C

Elément de 2m16 par ht 1m40 de hauteur réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé, l’ensemble fixé à la cloison.

Etagères en tôle sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro-éclairé. Prévoir éclairage en led blanc.

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 034

- RAYONNAGE C’

Elément de 2m16 par ht 1m40 de hauteur réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé, l’ensemble fixé à la cloison.

Etagères en tôle sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro éclairé. Prévoir éclairage en led blanc et prévoir des fers pleins en inox le long des étagères pour tenir les revues.

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 035

- RAYONNAGE D

Elément de 1m50 par ht 2m20 de hauteur réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé.

Etagère en tôle sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro-éclairé. Prévoir éclairage en led blanc.

Le tout fixé au panneau arrière de l’accueil.

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 036

- RAYONNAGE D’ANGLE E

Elément réalisé en tôle sur structure métallique traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé.

Etagères en tôle sur structure métallique avec plateau supérieur en plexiglas retro-éclairé. Prévoir éclairage en led blanc.

Le tout fixé aux cloisons.

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 037

- COMPTOIR-ACCUEIL F

Meuble exécuté  conforme au plan de détails et  réalisé comme suit :

- Comptoir en bois stratifié gris clair métallisé avec une tôle d’acier plié fixée devant perforée diamètre 6 mm sur structure tubulaire traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé. Prévoir sur la partie basse un tube fluocompact 18 w ne chauffant pas avec transfo, de la marque Philips (ou équivalent) avec starter la marque osram ou similaire.

- Support PLV en tôle d’acier pliée perforée diamètre 6 mm sur structure tubulaire de diamètre 25 mm traitée anticorrosion et laquée époxy au four, couleur gris clair métallisé. Fixé au sol et au panneau arrière.

- Panneau arrière de 1m50 par 2m20 en MDF laqué gris clair métallisé. Prévoir une réservation pour écran LED et son alimentation et 4 plexiglas comportant le logos de chaque conseil. Ce panneau sera fixé au rayonnage D

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose au prix…………………. N°038

- VITRINE G

Elément exécuté et réalisé comme suit :

- Caisson en verre trempé clair d’épaisseur 6mm collé en UV monté sur U en inox. Les U en inox pour le montage des verres sont vissés sur le socle en bois massif laqué en gris clair métallisé. Prévoir ouverture pour le branchement de la prise électrique au niveau bas du socle. Les portes sont en  verre clair trempée avec serrure.

- Caisson intérieur avec 2 décaissés, en plexiglas retro-éclairé tangentiellement par le bas avec Led, de façon à avoir un éclairage uniforme sur la totalité du caisson.

NB : Toutes les serrures doivent avoir la même clé, en 2 exemplaires;

Toute la quincaillerie doit être inox

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose ………………….…..…N°039

- VITRINE H

Elément recevant l’iPad exécuté et réalisé comme suit :

- Caisson en plexiglas retro-éclairé monté sur U en inox. le socle est en bois massif laqué gris métallisé. Prévoir ouverture pour le branchement de la prise électrique et du système de sécurité au niveau bas du socle. L’éclairage se fait par Led, de façon à l’avoir uniforme sur la totalité du caisson.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose ………………….…..…N°040

- MEUBLE I

Borne recevant caisse enregistreuse, écran plat, lecteur bar code et terminal de paiement électronique carte bancaire, constituée d’une carcasse, bords arrondis et étagères en MDF laqué gris métallisé, tablette en MDF sur glissière,  cache en tôle perforée traité anticorrosion laquée gris clair métallisé.

Ouvrage payé pour l’unité, au prix.....................................................................................................N° 041

- POUF J

Elément exécuté et réalisé comme suit :

- Structure en hêtre massif

- Assise mousse HR 35kg/m3 de 40cm de diamètre  et de hauteur 40cm.

- Revêtement en simili cuir couleur au choix de l’architecte.

Ouvrage payé à l’unité, au prix.............................................................................................…...…......N° 042

- TABLE DE REUNION K

Table de réunion de diamètre 2m60 m hauteur de 74 cm réalisée comme suit:

- plans de travail en stratifié gris métallisé de 25 mm d'épaisseur à bord PVC de même teinte.

- Pieds, structure et tube ovale vertical en acier laqué gris clair.

-Poutres en acier laqué gris clair montage sur les cotes par encastrement, complétées par un cache amovible pour inspection des câbles. Gaine en pvc pour le logement des câbles.

-Pieds de nivelage, à base ronde, en pvc noir, réglable à l'aide d'un boulon en acier.

Echantillon des couleurs et finitions à faire approuver avant exécution

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose …………………….…..…N°043

- TABLE L

Table de réunion diamètre 70cm et de hauteur 50cm réalisé comme suit:

- Plateau en stratifié gris métallisé épaisseur 20mm, avec chants de confort épaisseur 2 mm de même couleur.

- Piétement central métallique traité anticorrosion et laqué en gris métallisé.

Echantillon des couleurs et finitions à faire approuver avant exécution

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose …………………….…..…N°044

- MEUBLE SOUS EVIER A 2 PORTES M

Elément réalisé en mdf mélaminé blanc à charnières invisibles et réglables. Bouton, PVC blanc, fixation par vis
Dimensions :
• Hauteur 820 mm
• Profondeur hors tout 400 mm.
Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles, ouverture 90°. Bouton, PVC blanc, fixation par vis. Profondeur interne utile : 406 mm.

4 positions de tablette au choix

Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, pose, montage et toutes sujétions de fixations au prix……………………………………………………………………………………………N°045

- Support livres et PLV

Elément  exécuté  conforme au plan de détails et  réalisé comme suit :

- Elément en fer plein métallique de diamètre 4 mm, plié, traité anticorrosion et laqué au four gris métallisé.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, montage et pose au prix…………………………N°046

- SUPPORT iPad ET DISPOSITIF DE PROTECTION

- Support simple d’un seul tenant en plexi ref LTO stand clear marque invue pods disponible chez SFIB

- Dispositif de protection ref LTO4900AM-W LAPTOP POD AM-WHITE marque invue pods disponible chez SFIB

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris fourniture, montage et pose au prix……………………N°047

Bordereau  des prix détail estimatif

| Prix | Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres | U.M. | Quantité | Prix unitaire T.T.C. | Total H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GROS OEUVRE |  |  |  |  |
| 001 | Plancher mixte acier+CP | E | 1,00 |  |  |
| 002 | Plancher technique bas | E | 1,00 |  |  |
| 003 | Cloison courbe en pregymetal | M² | 120,00 |  |  |
|  | PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 004 | Alimentation eau en retube ø 16/13 & 20/16 | F | 1,00 |  |  |
| 005 | Evacuation en pvc | F | 1,00 |  |  |
| 006 | Evier en inox | U | 1,00 |  |  |
|  | ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 007 | Câble de raccordement | F | 1,00 |  |  |
| 008 | Coffret de protection éclairage prise de courant |  |  |  |  |
|  | Coffret de protection RDC (TER) | E | 1,00 |  |  |
| 009 | Onduleur 5kva | U | 1,00 |  |  |
| 010 | Points lumineux |  |  |  |  |
| 010a | 1er Point Lumineux sur SA | U | 14,00 |  |  |
| 010b | Points Lumineux complémentaires sur SA | U | 22,00 |  |  |
| 011 | Appareillage de commande |  |  |  |  |
| 011a | Interrupteur simple allumage | U | 14,00 |  |  |
| 011b | Interrupteur d'arret eclairage | U | 1,00 |  |  |
| 012 | Prises de courant |  |  |  |  |
| 012a | Prise de courant en 3 x 2.5 mm2 | U | 25,00 |  |  |
| 012b | Diverses alimentations en câble 3 x 2.5 mm2 | U | 45,00 |  |  |
| 013 | Tubage courant faible | E | 1,00 |  |  |
| 014 | Câble multi-usage | F | 1,00 |  |  |
| 015 | Baies de brassage | E | 1,00 |  |  |
| 016 | Prises informatiques et téléphoniques |  |  |  |  |
|  | Prise de téléphone RJ | U | 5,00 |  |  |
| 017 | Boite au sol à 4 postes | U | 2,00 |  |  |
| 018 | Sonorisation/videoprojection et systeme de conferance | E | 1,00 |  |  |
| 019 | Lustrerie |  |  |  |  |
| 019a | Caisson au plafond 2x36w | U | 15,00 |  |  |
| 019b | Applique murale | U | 6,00 |  |  |
|  | FAUX PLAFOND |  |  |  |  |
| 020 | Faux plafond en dalles metalliques micro perforees | M² | 125,00 |  |  |
|  | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 021 | Revetement moquette | M² | 530,00 |  |  |
| 022 | Papier peint | M² | 15,00 |  |  |
|  | MENUISERIE ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 023 | Escalier metallique avec garde-corps | E | 1,00 |  |  |
| 024 | garde corps metallique | Ml | 14,00 |  |  |
|  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 025 | cloison pleines | M² | 187,00 |  |  |
| 026 | Cloison vitrée | M² | 25,00 |  |  |
| 027 | Fenetre fixe vitrée | U | 21,00 |  |  |
| 028 | Porte pleine PP1 | U | 2,00 |  |  |
| 029 | Porte pleine à double battant | U | 3,00 |  |  |
|  | PEINTURE |  |  |  |  |
| 030 | Peinture vinylique sur murs interieurs | M² | 230,00 |  |  |
|  | MOBILIER |  |  |  |  |
| 031 | Enseigne ronde sur structure metallique | U | 1,00 |  |  |
| 032 | Rayonnage A | U | 8,00 |  |  |
| 033 | Rayonnage B | U | 8,00 |  |  |
| 034 | Rayonnage C | U | 1,00 |  |  |
| 035 | Rayonnage C' | U | 1,00 |  |  |
| 036 | Rayonnage D | U | 4,00 |  |  |
| 037 | Rayonnage d'angle E | U | 2,00 |  |  |
| 038 | Comptoir accueil F | U | 4,00 |  |  |
| 039 | Vitrine G | U | 4,00 |  |  |
| 040 | Vitrine H | U | 4,00 |  |  |
| 041 | Meuble I | U | 1,00 |  |  |
| 042 | Pouf tapissé cuir J | U | 24,00 |  |  |
| 043 | Table de reunion K | U | 1,00 |  |  |
| 044 | Table L | U | 6,00 |  |  |
| 045 | Meuble sous evier à 2 portes M | U | 1,00 |  |  |
| 046 | Support livres et plv | U | 150,00 |  |  |
| 047 | Support iPad | E | 4,00 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |
| Complété par l'entrepreneur soussigné en ce qui concerne les prix unitaires et les totaux et arrêté à la somme globale de…….. |

Annexes : Plans

Appel d’offres n° 06/2011/CNDH

Aménagement et  construction du stand du Conseil national des droits de l’Homme pour le Salon de l’édition et du livre pour la période du 10/02/2012 au 19/02/2012.

Passé en application de l’alinéa 2 §2 de l’article 16 et alinéa 3§3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388  du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

LE FOURNISSEUR				LE MAITRE  D’OUVRAGE

Lu et accepté (manuscrite)                                   Rabat, le………….

…………………………….……………..                                       …………………………………

………..……………………………                                     ………………………………….